| Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Betriebsanweisung Magnete | Institut für Didaktik der Physik Wilhelm-Klemm-Str. 10 48149Münster |
| --- | --- | --- |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Gefährdungen durch (starke) magnetische Felder für Herzschrittmacher, implantierte Defibrillatoren und anderen Körperhilfsmittel (Implantate, Prothesen) Magnetische Datenträger Elektronische Geräte Verletzungsgefahr durch Quetschungen Verletzungsgefahr durch Splitter Gesundheitsgefährdungen bei Kontakt mit Lebensmitteln und Trinkwasser Nickelbeschichtung kann Hautreaktionen hervorrufen Staub von Neodym-Magneten ist leicht entflammbar |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Zugangsverbot für Menschen mit Herzschrittmachern, Defibrillatoren und anderen Körperhilfsmitteln! Elektronische Geräte und magnetische Datenträger sind (so weit möglich) von magnetischen Feldern fernzuhalten, da diese beschädigt oder zerstört werden können. Schutzbrille tragen! Magnete können beim Aufsetzen splittern und die Splitter können zu Augenverletzungen führen. Keine Eisenteile (Werkzeuge) herumliegen lassen. Magnete vorsichtig an andere Magnete oder magnetische Eisenteile heranführen, um Quetschungen zu verhindern. Ggf. Schutzhandschuhe tragen. Dauerhaften Hautkontakt mit Magneten vermeiden. Magnete nicht erwärmen (max. Einsatztemperatur zwischen 80 und 200° C) oder mechanisch bearbeiten (bohren, sägen etc.) Magnete vor Einsatz auf Beschädigungen überprüfen. Magneten während und nach der Arbeit sorgfältig und sicher lagern Wenn möglich bei der Lagerung offene Pole von Magneten (v.a. U-Magneten) mit Blech schließen Nach Benutzung der Magnete Hände waschen. |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | Bei Störung ist die Arbeit sofort einzustellen. Zuständige Dozenten sind zu informieren. Defekte Magnete nicht benutzen und sofort den aufsichtführenden Dozenten bzw. Aufsichtspersonen übergeben. Ohne Schutzschicht oxidieren und zerfallen Neodym-Magneten sehr schnell und stellen damit eine große Gefahr dar. |  |
| Erste Hilfe |
|  | Geräte sofort abschalten und vom Stromkreis trennen. Bei Entstehungsbränden Löschversuch unternehmen. Ersthelfer informieren (siehe Alarmplan). Dozenten bzw. Aufsichtspersonen informieren. Bei größeren Verletzungen ist ein Durchgangsarzt aufzusuchen (siehe Info „Erste Hilfe“) bzw. über Tel. 112 den Notarzt benachrichtigen. Kleinere Verletzungen sofort versorgen. Ggf. für weitere Untersuchungen Betriebsarzt aufsuchen. Eintragung in das Verbandbuch vornehmen |  |
| Instandhaltung |
|  | Die Magnete sind nach jeder Benutzung auf einwandfreie Beschaffenheit hin zu überprüfen. Defekte Magneten sind durch Mitarbeiter sachgerecht zu entsorgen. |  |

Bearbeiter:	Philipp Wichtrup			Datum: 14.09.2017